МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.Г.Алексеев

ООО «АтомПромИнжиниринг», , г.Протвино, Московская обл.

alexeev@ihep.ru

В работе рассматриваются некоторые методические моменты, касающиеся индивидуального дозиметрического контроля нейтронного излучения.

Первый момент: использование дозиметров гамма излучения в условиях присутствия нейтронного излучения. Когда показания такой дозиметров выше контрольных уровней возникает необходимость в реконструкции дозы нейтронов. Рассмотрены два варианта такой реконструкции на примере условий на Ростовской АЭС и «ОКБМ Африкантов»[1].

Второй момент: публикация обновленных рекомендаций    по методическому обеспечению радиационного контроля в атомной отрасли вызвало необходимость уточнения и актуализации методик измерения, используемых на предприятиях отрасли.  Рассматриваются методические вопросы измерения индивидуальных эквивалентных доз облучения   нейтронным излучением персонала на примере Балаковской АЭС.

На основе экспериментальных и расчетных исследований были определены спектры нейтронов[2].  Используя спектры нейтронов выполнены расчеты поправочного коэффициента для термолюминесцентного дозиметра Harshaw 6776/8806  с использованием результатов измерений спектров нейтронов. Расчетные величины поправочного коэффициента лежат в диапазоне от 0,0231 до 0,638.

Для работ с источниками ИБН7(9)  рекомендуется использовать значение поправочного коэффициента равное 0,3. Для работ в гермообъеме на мощности  рекомендуется использовать значение поправочного коэффициента равное 0,10. Для работ рядом с ТК13 с ОЯТ  рекомендуется использовать значение поправочного коэффициента равное 0,03.

Для  дозиметров DMC2000GN рекомендуется использовать поправки только для оперативной оценки условий работы, а значения поправочного коэффициента   при выполнении работ в условиях ГО устанавливать равным 2.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев А. Г.,  Цовьянов А. Г., Алексеев П.А.  Реконструкция дозы нейтронов по показаниям индивидуальных дозиметров гамма излучения//  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9 (66), 2019, DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.66.299.

- А.Г.Алексеев, П.А.Алексеев. Спектры нейтронов на рабочих местах персонала Балаковской АЭС // Журнал «Евразийский Союз Ученых. Технические науки». 2020/02/17; № 70(2):20-26. DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.70.534.

- Алексеев А.Г., Алексеев П.А., Пикалов В.А. Методические рекомендации по измерению индивидуальных эквивалентных доз облучения нейтронным излучением персонала Балаковской АЭС.// Журнал «Евразийский Союз Ученых». 2020/02/17; № 73(4):9 https://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/2020/05/Euroasia__473_4_april_2020.pdf