Современное состояние радиоэкологической обстановки 30-км зоны расположения ОДЭК

###### В.М. Соломатин, В.К. Иванов, Е.В. Спирин,

АО «Прорыв», г. Москва

эл. почта: svm@proryv2020.ru

Воздействие на окружающую среду предприятий ЯТЦ существенно отличается на различных этапах. Сравнительная оценка воздействия различных видов производства энергии, включая не только энерго-генерирующую часть, но и все остальные компоненты энергетических систем является актуальной экологической задачей. Решение этой задачи должно выполняться уже на стадии проектирования и выбора региона размещения радиационно-опасных объектов. Для оценки воздействия радиационно-опасного объекта на окружающую среду, необходимо проводить оценку современной экологической ситуации в регионе строительства, для определения фактической радиационной обстановки в районе размещения объектов (нулевой фон), сложившейся в результате воздействия техногенных источников излучения, уровня радиации от естественного фона и глобальных радиоактивных выпадений.

В соответствии с проектом «Прорыв» на территории Сибирского химического комбината (г. Северск Томской области) ведется строительство и планируется ввод в эксплуатацию опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором на быстрых нейтронах и комплексом по замыканию топливного цикла. В результате предшествующей деятельности АО «СХК» в окружающей среде, помимо захоронений РАО, в зоне наблюдения сохраняется остаточное количество радионуклидов, распределение которых по природным и сельскохозяйственным объектам должно учитываться при введении в эксплуатацию новых предприятий ядерного топливного цикла.

Для создания подробного описания современного радиоэкологического состояния размещения объектов ОДЭК было выполнено комплексное экологическое обследование наземных (аграрные, лесные, луговые) и водных экосистем. Полученные результаты по содержанию природных и техногенных радионуклидов, а также максимальные из зарегистрированных удельных активностей радионуклидов в компонентах природной среды в районе расположения АО «СХК» ниже допустимых величин по НРБ-99/2009.

В 2019 году полученные материалы были опубликованы в виде «Атласа радиоэкологической обстановки в 30-ти км зоне АО «СХК» [1].

В период функционировании объектов ОДЭК, а также при выводе их из эксплуатации, материалы полученные в результате проведенного комплексного обследования, позволят подтвердить экологическую безопасность комплекса, как для населения, так и для окружающей среды

ЛИТЕРАТУРА

- «Атлас радиоэкологической обстановки в 30-км зоне АО «СХК», 2019. – 122 с.