АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ И РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРИ ВЫВОДЕ ИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.И. Маджидов1, В.В. Дмитренко1, С.Е. Улин1, К.Ф. Власик1, В.М. Грачев1,

Р.Р. Егоров1, К.В. Кривова1, З.М. Утешев1, И.В. Чернышева1, А.Е. Шустов1

1Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ», г. Москва

эл. почта: aimadzhidov@mephi.ru

После аварий на атомных электростанциях в Три-Майл-Айленд, Чернобыле и Фукусиме стало ясно, что необходимо проведение дальнейших научных разработок и создание новых измерительных комплексов для решения задач вывода из эксплуатации ядерных радиационно-опасных объектов (ВЭ ЯРОО). При этом важными требованиями, предъявляемыми к измерительной аппаратуре, являются дистанционное управление, наличие телеметрических систем видеонаблюдения и контроля, возможность передачи экспериментальных данных с помощью современных систем связи на удаленные компьютерные системы сбора и обработки информации в режиме реального времени.

Большинство созданных роботизированных систем состоит из двух частей: перемещаемой платформы и расположенном на ней блоке детектирующей аппаратуры с системами управления и навигации [1]. Современные роботизированные комплексы отличаются друг от друга, в основном, составом аппаратуры, используемой для регистрации различных компонент ионизирующего излучения.

Недостатком многих мобильных комплексов является отсутствие гамма-спектрометрической аппаратуры с высоким энергетическим разрешением, позволяющей детально определить изотопный состав и активность изотопов радиационного загрязнения. Комплексы, оснащённые гамма-спектрометрической аппаратурой, как правило, основаны на базе сцинтилляционных или полупроводниковых гамма-спектрометров.

Впервые в составе роботизированного комплекса предлагается использовать ксеноновый гамма-спектрометр. Данный тип спектрометров обладает высоким энергетическим разрешением (1,7% для энергии 662 кэВ [2]), превосходящим в несколько раз приборы на основе сцинтилляторов NaI и CsI, для которых оно составляет 7 – 9 % при той же энергии. Стоит отметить, что ксеноновые гамма-спектрометры не требуют охлаждения и в отличие от полупроводниковых спектрометров на основе сверхчистого германия способна работать при температурах до 100 °С. Несмотря на то, что полупроводниковые детекторы обеспечивают значительно лучшее энергетическое разрешение, которое достигает 0,2 – 0,3 % на линии 662 кэВ, их необходимо поддерживать при низкой температуре, что достигается при помощи жидкого азота или механических систем охлаждения, которые к тому же ухудшают энергетическое разрешение полупроводникового прибора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Guzman, R., etal. RESCUER: Development of a Modular Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Robot for Intervention, Sampling, and Situation Awareness //Journal of Field Robotics. – 2016. – 33(7) – p. 932-945.

2. Novikov A.S., Ulin S.E., Chernysheva I.V., et al.; "Xenon gamma-ray detector for ecological applications," J. Appl. Remote Sens., 9(1), 096087 (2015). doi:10.1117/1.JRS.9.096087.