ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ БАРЬЕРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПУНКТОВ КОНСЕРВАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАО НА ОСНОВЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.В. Сускин1, Ф.В. Григорьев1, И.В. Капырин1

1ИБРАЭ РАН, г. Москва

эл. почта: viksus@ibrae.ac.ru

Работа посвящена оценке влияния барьера «стена в грунте» на долговременную безопасность при консервации или захоронении на месте объектов ядерного наследия, в частности, промышленных водоемов, а также при создании пунктов приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО). Оценка производилась путем численного моделирования в расчетном коде GeRa [1, 2] процессов фильтрации и массопереноса на модели референтного объекта приповерхностного захоронения. Для этого были построены численные модели референтного объекта для различных вариантов конструкции инженерных барьеров безопасности (ИББ), проводилось сравнение динамики миграции загрязнителей в подземных водах с учетом «стены в грунте» и без учета таковой; оценивалось влияние покрывающего экрана на динамику распространения загрязнения. Также в ходе исследования была отмечена высокая неопределенность в результатах моделирования, связанная с параметром дисперсивности. Дисперсивность практически никогда не измеряется на практике, и при моделировании обычно опираются на литературные данные, например, [3-5]. Диапазон возможных значений дисперсивности варьирует в широких пределах. Поэтому в работе была проанализирована чувствительность результата моделирования к данному параметру.

ЛИТЕРАТУРА

- Капырин И. В., Иванов В. А., Копытов Г. В., Уткин С. С. Интегральный код GeRa для обоснования безопасности захоронения РАО // Горный журнал – 2015 – №10 – С.44-50.

- Капырин И. В., Сускин В. В., Расторгуев А. В., Никитин К. Д. Верификация моделей ненасыщенной фильтрации и переноса в зоне аэрации на примере расчетного кода GeRa. Вопросы атомной науки и техники, серия «Математическое моделирование физических процессов», – 2017 – №1 – С. 60-75.

- Fetter C. W. Applied hydrogeology. 4th ed., Prentice-Hall, 2001. – 615 pp.

- Neuman S. P. Universal scaling of hydraulic conductivities and dispersivities in geologic media. Water resources research, VOL. 26, NO. 8, 1749-1758 p., AUGUST, 1990.

- Charles R. Fitts Groundwater Science. Academic Press. San Diego, California, USA, 2002.