МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ ДЛЯ ОИАЭ

###### О.П.Иванов1

1НИЦ Курчатовский институт, г. Москва,

эл. почта: ivanov_op@nrcki.ru

В последние годы портативные гамма-камеры (гаммавизоры) стали применяться на ОИАЭ многих стран мира как измерительное средство для решения дозиметрических задач при текущей, ежедневной эксплуатации. Ранее эти приборы применялись в аварийных ситуациях или на исследовательских реакторах, а также при проведении КИРО перед работами по ВЭ. Но в результате активных исследований камеры превратились в удобные портативные системы (вес 3-4 кг), с высокой чувствительностью, что и обусловило их широкое применение.

В докладе будут рассмотрены принципы работы этих приборов и их измерительные возможности. На основе применения камер в работах по выводу из эксплуатации в НИЦ «Курчатовский институт» и мирового опыта их применения, описаны измерительные задачи для их эффективного применения. Будет рассмотрено устройство самых современных портативных гамма камер, использующих для построения изображений, как принцип кодирующих апертур, так и принцип комптоновского рассеяния, [1-3] а также результаты практического использования их на объектах атомной промышленности.

В докладе обсуждаются современные методы дистанционной дозиметрии на ОИАЭ с использованием портативных гамма-камер различных типов и их применение для решения различных задач при штатной эксплуатации ОИАЭ, обращении с РАО и ОЯТ, возможных авариях. Представлены такие системы визуализации источников фотонногo ионизирующего излучения, как разработанный в НИЦ «Курчатовский институт» гаммавизор с кодирующими апертурами. Приведены результаты применения гаммавизора в работах по выводу из эксплуатации исследовательских реакторов. Показано, что применение средств дистанционной диагностики радиационной обстановки и дистанционно управляемых механизмов позволяет существенно снизить дозовые нагрузки на персонал при демонтаже радиоактивно загрязненного оборудования.

В процессе работ по реабилитации и выводу из эксплуатации были тестированы другие системы построения гамма изображений, в частности, комптоновская гамма-камера. Сравнение и одновременное использование различных измерительных систем позволяет определить наиболее оптимальные области применения каждой из систем, выработать рекомендации по их эффективному применению.

В докладе приводится сравнение результатов многолетнего опыта тестирования и применения гамма-камер в работах НИЦ «Курчатовский институт» с мировым опытом их разработки и применения для штатных и аварийных ситуаций на ядерно- и радиационно-опасных объектах.

ЛИТЕРАТУРА

1. O. Ivanov, I. Semin, V. Potapov, et al. Ultra-Light Gamma-Camera for Security and Emergency Situation. Proceedings of WM2014 conference. Электронный ресурс.-Режим доступа:  www.wmsym.org/archives/2014/papers/14066.pdf

2. Ю.Н. Мартынюк и И.Б.Вишневский. Промышленной прототип портативной гамма-камеры для применения на объектах атомной энергетики. АНРИ, 2016 №4(87). С. 13-23.

3. О. П. Иванов и др. Испытания системы визуализации полей гамма-излучения iPIX в НИЦ «Курчатовский институт». АНРИ, 2017 №2(89). С.66-70 [3].