ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА ПЕРСОНАЛ АЭС-2006 ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ С УЧЕТОМ ТИПОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМПЛОЩАДКИ

В.И. Орловская1, А.Г. Трифонов1

1Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

эл. почта: valentina.valentina.orlovskaya@mail.ru; tral@sosny.bas-net.by

В основополагающих принципах радиационной безопасности отмечено, что меры аварийной готовности и реагирования включают заблаговременную выработку критериев, определяющих, когда должны предприниматься различные защитные меры. В качестве таких критериев рекомендовано использовать значения эффективных доз облучения, непревышение которых обеспечивает безопасность персонала АЭС при ликвидации последствий аварии.

Для определения дозовых нагрузок на персонал АЭС-2006 с использованием программного модуля, созданного в среде разработки компьютерных программ COMSOL 5.6, проведены расчеты распределения относительной концентрации радиоактивных аэрозолей по зонам удаления от источника выброса [1, 2]. Особенностью данного подхода является моделирование процессов переноса и осаждения аэрозольных частиц на характерных поверхностях инфраструктуры АЭС с учетом турбулентности во внешнем воздушном потоке, что позволяет провести более точный расчет дозовых нагрузок.

Активность выбрасываемых радионуклидов принята согласно результатам расчета запроектной аварии с большой течью теплоносителя первого контура с отказом активной части САОЗ и полным обесточиванием на 24 ч [3]. Прогнозная оценка дозовых нагрузок на персонал АЭС от радиоактивного облака и внутреннего облучения за счет ингаляции выполнялась для таких радионуклидов, как 134Cs, 137Cs, 131I, 133I, 90Sr. Полученная величина общей эффективной дозы облучения персонала за первые 4 ч после начала аварии составляет 62 мЗв, при этом вклад короткоживущих изотопов 131I и 133I в аварийную дозу 50,2 мЗв [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрижиевский, А.А. Анализ процессов переноса и осаждения аэрозольных частиц на характерных поверхностях инфраструктуры АЭС / А.А. Андрижиевский, А.Г. Трифонов, Л.С. Кулик. // Труды БГТУ. Химия и технология неорганических веществ. – М, БГТУ, 2014. – №3(167). –  С. 89-93.

2. Орловская, В. И. Прогнозная оценка дозовых нагрузок на персонал АЭС-2006 при проектных авариях с учетом типовой инфраструктуры промплощадки / В. И. Орловская, А. Г. Трифонов // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2018. – Т. 63, № 1. – С. 111–118

3. Белорусская АЭС. Блок 1. Окончательный отчет по обоснованию безопасности (предварительная редакция). Глава 15 Анализ аварий. Книга 7. 2019. – 703 с.

4. Орловская, В. И. Прогнозная оценка дозовых нагрузок на персонал АЭС-2006 при запроектных авариях с учетом типовой инфраструктуры промплощадки / В. И. Орловская, А. Г. Трифонов // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-тэхн. навук. – 2019. – Т. 64, № 4. – С. 485–490.